Приложение № 1 к энергосервисному Контракту

№ __________ от «___» _________ 20___г.

Перечень мероприятий ГУП СО «Облводоресурс», направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов

| № п/п | Установка частотных преобразователей на объектах | Перечень оборудования, количество и объем работ | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Вольский» |
| 1.1. | НС № 6 | На насос Д 320-75 мощностью двигателя 90 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-200-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, датчика уровня ОВЕН БКК-1, шкафов автоматики – 2 шт., пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 1.2. | НС «Головушка» | На насос ЦНС 180-128 мощностью двигателя 110 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-210-380-50-02М1-УХЛ4, датчика уровня ОВЕН БКК-1, шкафов автоматики – 2 шт., пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 1.3. | ПНС «Петровская» | На насос К 100-65 мощностью двигателя 11 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-28-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 1.4. | НС-II подъема | На насос ЦНС 180-170 мощностью двигателя 132 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-250-380-50-02М1-УХЛ4, датчика давления 330 М, датчика уровня ОВЕН БКК-1, шкафов автоматики - 2шт., пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 1.5. | НС Львовская | На насос К 100-80 мощностью двигателя 37 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-75-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 1.6. | НС-III подъема | На насос ЦН 400-105 мощностью двигателя 160 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-315-380-50-02М1-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 2. | Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Пугачевский» |
| 2.1. | НС I подъема | На насос Д 820-30 мощностью двигателя 75 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-160-380-50-04-УХЛ4, датчика уровня ОВЕН БКК-1, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 2.2. | НС II подъема | На насос Д 1250-125 мощностью двигателя 250 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-500-380-50-02М1-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 2.3. | ПНС ул. Ермощенко, р-он Элеватора | На насос Д 160-50 мощностью двигателя 55 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-125-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 3. | Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Аткарский» |
| 3.1. | ПНС Коммунистическая 2 | На насос К20-50 мощностью двигателя 4 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-12-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 3.2. | ПНС Коммунистическая 52 | На насос К20-50 мощностью двигателя 4 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-12-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 3.3. | ПНС Пушкина 58 | На насос К20-50 мощностью двигателя 4,5 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-12-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 3.4. | ПНС Чапаева 114 | На насос К20-50 мощностью двигателя 4,5 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-12-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 3.5. | Водозабор Мира | На насос ЭЦВ 6-16-140 мощностью двигателя 11 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-25-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 3.6. | ПНС Ленина 197 | На насос К20-50 мощностью двигателя 4,5 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-12-380-50-04, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 3.7. | ПНС Октябрьская 37 | На насос К20-50 мощностью двигателя 4,5 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-12-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 3.8. | Водозабор Целина | На насос ЭЦВ 6-16-140 мощностью двигателя 11 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-25-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 4. | Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Самойловский» |
| 4.1. | НС I подъема | На насос ЭЦВ 8-25-125 мощностью двигателя 16 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-40-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, датчика уровня ОВЕН БКК-1-2 шт., пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 4.2. | Скважина ул. Степная | На насос ЭЦВ 6-16-110 мощностью двигателя 7,5 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-16-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, датчика уровня ОВЕН БКК-1--2 шт., пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 5. | Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Духовницкий» |
| 5.1. | НС-II подъема | На насос К 32/30 мощностью двигателя 7,5 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-16-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 6. | Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Ивантеевский» |
| 6.1. | Водозабор Пушкина | На насос ЭЦВ 8-25-100 мощностью двигателя 11 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-25-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 6.2. | Скважина 70 лет Октября | На насос ЭЦВ 8-25-125 мощностью двигателя 11 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-25-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 6.3. | Скважина 50 лет ВЛКСМ | На насос ЭЦВ 6-16-110 мощностью двигателя 7,5 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-16-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 7. | Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Калининский» |
| 7.1. | НС-II подъема | На насос Д 200/90 мощностью двигателя 75 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-160-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 8. | Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Дергачевский» |
| 8.1. | ВОС | Необходимо смонтировать насос Д 320/50 мощность двигателя 75 кВт, установить ПЧ–ТТПТ-160-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 8.2. | ПНС-5 | Необходимо смонтировать насос Д 320/70 мощность двигателя 90 кВт, установить ПЧ–ТТПТ-200-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 9. | Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Красноармейский» |
| 9.1. | ГНС | На насос Д 300/50 мощностью двигателя 75 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-160-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 9.2. | ВОС | На насос К 45/45 мощностью двигателя 7,5 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-16-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 10. | Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Воскресенский» |
| 10.1. | НС-I | На насос Д200-90 мощностью двигателя 75 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-160-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, датчика уровня ОВЕН БКК-1, шкафов автоматики - 2 шт., пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 11. | Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Ершовский» |
| 11.1. | ПНС ул. Стадионная | На насос К20/30 мощностью двигателя 4 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-12-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |
| 11.2. | ПНС ул. 50 лет. Октября | На насос К20/30 мощностью двигателя 4 кВт необходима установка ПЧ–ТТПТ-12-380-50-04-УХЛ4, датчика давления 330 М, пусконаладочные работы | До 30 сентября 2012г. |